## Slide 1: آشنایی با سازه های پیش تنیده طراحی سقف های پس کشیده
ر
09125538740
مهندس مجتبی حاجی پور
09123518924
مجید نورمحمدی دانشجوی دکتری سازه

## Slide 2
تاریخچه سازه های پیش تنیده:
اولین ایده بتن پیش تنیدگی در سال 1888 توسط یکی از مهندسان آمریکایی بنام Jackson مطرح شد اما بدلیل نبود فولاد با مقاومت بالا و افت کم عملی نشد تا حدود 50 سال بعد توسط Eugene Freyssinet عملی شد و اولین کتاب طراحی بتن پیش تنیدگی توسط Gustave Magnel نوشته شد و تا امروز با توجه به پیشرفت صنعت فولاد روز به روز شاهد پیشرفت پیش تنیدگی و بکارگیری بسیار زیاد آن در صنعت ساختمان هستیم . تقریبا تمامی برج های بزرگ دنیا ناگزیر به استفاده از آن می باشند و یکی از ابزار های قدرتمند مهندسان در نقاط لرزه خیز دنیا شده است. یکی از بزرگترین اساتید برجسته این رشته دکتر بیژن اعلامی می باشدکه در این دوره از کتاب ایشان نیز نکات ارزشمندی برداشت شده است.
بیژن اعلامی

## Slide 4: سازه های بتنی

## Slide 5: سازه های بتنی پیش تنیده
مقایسه بتن مسلح و بتن پیش تنیده

## Slide 6: بررسی نمودار تنش بعد ازاعمال پیش تنیدگی

## Slide 7
ضعف بزرگ بتن در کشش می باشد که مهندسین را وادار به استفاده از بتن مسلح کرد. در بتن مسلح بعد از ترک خوردگی آرماتور به کشش افتاده و بهمراه بتن المانی مرکب از کشش و فشار بوجود می آید که در برابر بارهای وارده مقاومت می کند وبا توجه به ترک خوردگی در ناحیه کشش ازمقاومت بتن صرفنظر می گردد اما در بتن پیشتنیده بدلیل قرار دادن بتن در فشار و نیروی فعال در استرند ها که برخلاف بارهای وارده می باشد و باعث پیش خیز می شود مانع از ترک خوردگی بتن می شود و طراحی در اکثر اعضای پیش تنیده(کلاس U در آیین نامه ACI ) بصورت ترک نخورده انجام می شود.
افزایش لنگر ترک خوردگی بدلیل نیروی پیش تنیدگی در عضو بتنی که بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.

## Slide 8: یش تنیدگی( prestressing ) به دور وش انجام می شود:
1-پیش کشیده(pre-tension)
2-پس کشیده(post-tension)

## Slide 9: پیش کشیدگی:
در اعضای پیش کشیده ابتدا استرند ها (فولاد های با مقاومت زیاد) تحت کشش قرار گرفته و بعد از بتن ریزی و رسیدن بتن به مقاومت لازم در حدود 60 تا 80 درصد مقاومت 28 روزه ,کابل ها رها شده بتن تحت تنش فشاری قرار می گیرد. بیشترکاربرد در سازه های پیش ساخته مانند پلها و ساختمانها دارد.

## Slide 10: پروسه پیش کشیدگی
خط تولید اعضای پیش کشیده که معمولا اعضا بصورت طولی قرار می گیرند
در این روش کابل ها باید بدون قلاف بوده تا بخوبی به بتن بچسبد.

## Slide 11
نحوه قرارگیری تاندون ها
اعضای نگهدارنده استرند ها در خط تولید اعضای پیش کشیده

## Slide 12
انواع مقاطع استاندارد اعضای پیش کشیده

## Slide 13
نمونه ای از تیر پیش کشیده

## Slide 14
سازه پیش ساخته و پیش کشیده
اجرای سیلو با سازه پس کشیده

## Slide 15: حمل و نقل سازه های پیش تنیده:
یکی از اساسی ترین مشکلات برای صتعت پیش ساختگی و پیش کشیدگی در کشور ما نبود راه های استاندارد و ماشین آلات حمل می باشد و چنانچه محل پروژه با محل کارگاه تولید قطعات یکی نباشد در صورتیکه ابعاد قطعات بزرگ باشد امکان حمل به محل پروژه امکان پذیر نمی باشد.

## Slide 16
حمل قطعات با تریلی های مخصوص

## Slide 17: پس کشیدگی(POST-TENTIONING):
اعضای پس کشیده معمولا در دال ها ی ساختمانی انجام می شود و بیشترین کاربرد پیش تنیدگی را در ایران دارند.کابل های قرار گرفته در بتن بعد از گیرش و رسیدن بتن به مقاومتی حدود 60 تا 80 درصد(مقاوت محاسبه شده توسط طراح) توسط جک تحت کشش قرار گرفته که باعث تنش فشاری در بتن و پیش خیزی در خلاف اعمال بار مرده و زنده به عضو می شود. چون امکان کشش استرند و انتقال تنش پس کشیدگی در سرتاسر مقطع بتنی بعد از گیرش بتن وجود ندارد استرندها درون قلاف و یا sheath قرار می گیرند تا امکان کشش آنها بعد از گیرش بتن وجود داشته باشد. معمولا در یک جهت تاندون گذاری بصورت گسترده و در جهت عمود بر آن بصورت گروهی انجام می شود.

## Slide 18
داکت ها و قلاف ها باید با گروت در روش bonded و گریس در روش unbonded پر شوند.
نحوه تاندون گذاری در سازه پس کشیده در یک جهت بصورت گسترده و در جهت دیگر بصورت گروهی

## Slide 19
شماتیکی از نحوه و عملکرد پس کشیدگی

## Slide 20
قرار دادن انکورج و گوه و نحوه تحت تنش قراردادن استرند ها

## Slide 21: انواع پس کشیدگی:
اجرای پس کشیدگی به دو نحوه چسبیده (bonded) و نچسبیده (unbonded) انجام می شود. در روش چسبیده استرند ها درون داکت فلزی و یا پلاستیکی قرار گرفته و بعد از کشش توسط جک گروت ریزی انجام می شود و فضای درون داکت کاملا پر شده و چسبندگی خوبی بین بتن و تاندون بوجود می آید و تنش موجود در فولاد به بتن منتقل می شود. در روش نچسبیده تاندون بدون قلاف درون روکش پلاستیکی مملو از گریس درون سقف قرار می گیرد و بعد از گیرش بتن و مقاومت لازم تحت کشش قرار می گیرد. هردو روش مورد تایید می باشند و ملاحظات طراحی و اجرای خاص خود را دارند.

## Slide 22: مقایسه توزیع تنش پس کشیدگی و نحوه ترک خوردگی درروش چسبیده و نچسبیده
مطابق شکل بالا تنش پس کشیدگی در روش unbonded بصورت یکنواخت می باشد زیرا تاندون از دو سمت مهار می شود اما تنش پس کشیدگی در روش bonded بصورت سهمی شکل است زیرا تاندون در طول تیر مهار می شود و چنانچه ترک خوردگی در بارهای ضریبدار بوجود آید ترک ها نیز به تعداد بیشتر و با ضخامت کمتری هستند.

## Slide 23: ادوات و تجهیزات:
نمونه ای از کابل نچسبیده بهمراه انکورج و گوه
نمونه ای از کابل چسبیده بهمراه انکورج و گوه و مجرای گروت ریزی

## Slide 24
نمونه ای از انکورج مولتی که تعداد زیادی استرند از آن عبور می کنند و بیشتر در تیر های پس کشیده و پل سازی استفاده می شود
درپوش یا (cap) برای پرشدن گروت و محافظت از انکورج و استرندها در برابر خوردگی

## Slide 25
نمونه ای از داکت های پلاستیکی در روش چسبیده
نمونه ای از داکت های فلزی در روش چسبیده

## Slide 26
کابل های نچسبیده
کابل های چسبیده
استرند ها معمولا 7 رشته ای می باشند معمولا با قطر 0.5 و 0.6 ( 0.5 اینچ با سطح مقطع 0.99 میلیمتر مربع می باشد زیرا قطر یک استرند توپر نمی باشد و سیم ها بدور هم پیچیده شده اند) استرند ها مدول الاستسیته و ضریب انساط حرارتی یکسانی با فولاد های معمولی دارند اما مقاومت تسلیم و نهایی بالایی تا حدود 3 تا 4 برابر دارند.

## Slide 27
قرار گیری استرند درون داکت که به مجموع استرند ها داخل یک داکت تاندون می گویند (در روش چسبیده)
استرند درون یک روکش پلاستیکی بنام sheath قرار دارد و اطراف آن گریس می باشد.
گریس باعث می شود اصطکاک استرند با sheath به حداقل برسد و همچنین تا حدود زیادی مانع از خوردگی فولاد شود.

## Slide 28
جک Monoجهت کشش یک استرند
جک Multi جهت کشش همزمان چند استرند

## Slide 29
پایه های نگهدارنده استرند ها
در نقشه های سازه ارتفاع تاندون ها از کف مشخص می شود و باید توسط پایه هایی در محل مشخص شده مهر شوند.
نحوه قرارگیری نوارهای گلمیخ
نوار های گلمیخ برای افزایش برش سقف

## Slide 30: سازه های اجرا شده در نقاط مختلف دنیا:
از کشور های حاشیه خلیج فارس و کشور های اروپایی که مناطق لرزه خیز بالایی ندارند تا کشور هایکه مناطق با لرزه خیزی بالایی دارند تقریبا اکثر برج ها و ساختمان های مهم و ضروری تا پل سازی و هتل ها و ساختمان های مسکونی از روش پس کشیدگی یا پیش کشیدگی استفاده می کنند. بعنوان مثال در لرزه خیزترین ایالت آمریکا(کالیفرنیا) تقریبا تمامی سازه های بلند مرتبه از روش پس کشیدگی استفاده می شود. کشوری مانند پاناما اولویت اول ساخت سازه های پیش تنیده می باشد. علل بکار گیری گسترده پس کشیدگی در سراسر دنیا را می توان در عملکرد خوب لرزه ای کاهش مصالح مصرفی و همچنین ملاحظات محیط زیستی دانست.

## Slide 31
برج با روش پس کشیدگی در هاوایی
هتلی با روش پس کشیدگی در فلوریدا

## Slide 32
پاناما کشوری با سازه های پس کشیده

## Slide 33
پل ولیعصر قم

## Slide 34: ملاحظات سازه ای:
- کاهش ضخامت دال :
ضخامت دال پس کشیده حدود 35 درصد کمتر از ضخامت دال بتن مسلح معمولی می باشد. در اکثر مواقع چنانچه دیوار برشی داشته باشیم می توان تیر ها را حذف کرد. ضخامت دال بتن مسلح توصیه شده توسط ACI مطابق جدول 8.3.1.1 برابر L/30 می باشد در صورتیکه ضخامت دال سقف پس کشیده با توجه به محاسبات تنش و تغییر شکل و لرزش در اغلب موارد L/45 کفایت می کند.
مقادیرتوصیه شده ضخامت دال با توجه به دهانه در آیین نامه
ACI

## Slide 35
- کاهش وزن:
کاهش ضخامت دال و حذف تیر ها باعث کاهش وزن سازه در حدود 35 درصد و کاهش نیروی زلزله می شود و کاهش نیروی زلزله باعث کمتر شدن ابعاد ستون و دیوار برشی و فونداسیون می شود. در کشور هایکه در تکنولوژی بتن بصورت عملی و صنعتی پیشرفت چشمگیر داشته اند و همچنین سنگدانه های سبک و مقاوم در دسترس می باشد با استفاده از بمارگیری بتن سبک در سقف های پس کشیده وزن سازه را در حدوده 50 درصد کاهش می دهند.
- دوام زیاد :
عدم ترک خوردگی سازه باعث کاهش خوردگی بتن و فولاد و همچنین باعث افزایش دوام و طول عمر مفید سازه می شود.
-کاهش تغییر شکل:
کاهش وزن دال و پیش خیز و اعمال نیرو توسط تاندون ها در خلاف اعمال بار و عدم ترک خوردگی بتن باعث کاهش خیز و تغییر شکل های بزرگ می شود.

## Slide 36
-کاهش لرزش:
عدم ترک خوردگی دال و کاهش وزن باعث کاهش ارتعاش می شود. با توجه به ایجاد دهانه های بزرگ کنترل لرزش الزامی می باشد.
-کنسول بزرگ:
بدلیل کاهش ضخامت و استفاده از نیروی پس کشیدگی تاندون ها در خلاف جهت بار می توان کنسول هایی با دهانه های بزرگ را براحتی در مقایسه با دال های بتن مسلح معمولی با قرار دادن تعدادکابل ها و نحوه قرارگیری و تمهیدات طراحی و آیین نامه ای ایجاد کرد.
-حذف تیرهای میانی و یا پیرامونی:
در بسیاری مواقع در سقف های فاقد تیر میانی می توان سقف کاذب را حذف کرد و نیروی مرده وارد به سازه را کاهش داد.
-انسجام و صلبیت زیاد:
بدلیل اینکه بتن تحت فشار قرار می گیرد و ترک نمی خورد سقف مقاومت برشی بیشتر و همچنین صلبیت بیشتری در مقایسه با دیگر سقف های بتن مسلح دارد.

## Slide 37
-تنش یکسان زیر فونداسیون:
در مناطقی که خاک های سست وجود دارد و یا اینکه بدلیل رس زیاد و تغییرات رطوبت در سطح خاک امکان انقباض و انبساط خاک وجود دارد یا باید با تعویض خاک و تثبیت آن که در بسیاری مواقع بدلایل اجرایی و یا اقتصادی امکان پذیر نمی باشد و یا با ایجاد شمع در زیر فونداسیون مانع از نشست های نامتقارن شد و یا ابعاد و ضخامت پی را افزایش داد. با استفاده از پس کشیدگی و نحوه مناسب قراردادن تاندون ها در فونداسیون می توان تنش را از محل اعمال بار به نقاط دیگر منتقل کرده و بدون افزایش ضخامت پی تنش یکسانی در زیر فونداسیون بوجود آورد.
تنش یکنواخت بدلیل نحوه قرارگیری تاندون ها و توزیع بار
خاک رس منبسط و منقبض شونده با تغییر فصل

## Slide 38
-طراحی و احداث سازه هایی خاص:
سازه هایی که عدم ترک خوردگی ، محافظت در برابر خوردگی و انفجار بسیار حائز اهمیت می باشد. در مقایسه با سازه های فلزی دارای طول عمر ، ایمنی بیشتر و همچنین اقتصادی تر می باشند.
مخازن سوخت
-لنگر واژگونی:
کاهش خمش در پایین سازه و کاهش لنگر واژگونی بدلیل کاهش ارتفاع

## Slide 39: ملاحظات معماری:
-افزایش ارتفاع طبقه یا کاهش ارتفاع ساختمان :
کاهش ضخامت سقف و حذف تیرها باعث افزایش ارتفاع خالص طبقه و یا افزایش طبقات در ساختمان های بلند مرتبه می شود و با توجه به ضوابط شهرسازی و قوانین و حدنصاب تراز ها ضرورت استفاده از سیستم های ساختمانی که باعث کاهش ضخامت و ابعاد سازه و سقف می شود بیشتر احساس می شود.

## Slide 40
-افزایش دهانه دال :
بدلیل کاهش ضخامت و بار مرده و نیروی پس کشیدگی استرندها امکان ایجاد دهانه های بزرگ و ایجاد فضای مناسب برای معماری وجود دارد.
-پلان معماری آزاد:
در سازه های خاص و بزرگ بدلیل تنوع معماری نامنظمی در قرارگیری ستون ها درسازه زیاد می باشد اما بدلیل وجود تیرهای میانی با مشکلات طراحی و اجرایی زیادی همراه می باشد و با حذف تیرها درسازه هایی که دیوار برشی دارند می توان پلان و فضای مناسب را در اختیار معمار قرار داد.

## Slide 41
-لابی و پارکینگ های با ستون کم:
با استفاده از نحوه قرارگیری تاندون ها در خلاف جهت بارمی توان با در نظر گرفتن تمهیدات سازه ای در لابی ها و پارکینگ ها و یا سالن جلسات برخی ستون ها را حذف کرد که استفاده از سیستم پس کشیدگی در طراحی اکثر هتل های بزرگ دنیا بچشم می خورد.
عبور ریل از زیر ساختمان
حذف ستون ها در هتلی در فلوریدا

## Slide 42
-طراحی کنسول های بزرگ:
امکان طراحی کنسول های بزرگ به کمک نیروی پس کشیدگی در خلاف قرار گیری بار های مرده و زنده با تمهیدات سازه ای
کنسول 4 متری و احداث استخر روی آن
احداث بنا بر روی کنسول با دهانه بزرگ

## Slide 43
-عدم نیاز به سقف کاذب:
بدلیل نداشتن تیر میانی می توان سقف کاذب را حذف کرد و ارتفاع طبقات را افزایش داد و بدلیل ترک نخوردگی این سقف ها براحتی می توان گچ و یا دیگر پوشش ها را بر روی بتن انجام داد و یا از بتن اکسپوز با توجه به نوع معماری استفاده کرد.تاسیسات مکانیکی بدون مانع براحتی قابل اجرا می باشد.
سقف با دهانه های بزرگ و بدون تیر بدون نیاز به سقف کاذب

## Slide 44
تاریخچه پیش تنیدگی در ایران:
شرکت های تولید کننده پایه های بتنی برق یکی از اولین کارخانه های تولید کننده قطعات پیش تنیده در ایران بودند. که بسیاری از قطعات و پایه های تولید شده که عمری بالای 50 سال دارند همچنان کمک حال صنعت برق کشور هستند ودر شرایط مختلف آب هوایی و شرایط نامناسب خاک دوام بسیار خوبی از خود نشان داده اند.

## Slide 46: دددوا
عکس هایی از خوردگی پایه اچ شکل بدون پیش کشیدگی و پایه گرد پیش کشیده بدون خوردگی در یک محل و تاریخ یکسان در جاده قدیم قم و تهران می باشد ، در برخی استان های ایران که مشکل خوردگی و دوام پایه ها وجود دارد استفاده از پایه های پیش کشیده الزامی شده است . دوام و طول عمر پایه های بتنی پیش کشیده در مقایسه با پایه های غیر پیش کشیده بدلیل نمایان بودن سطح بتن ، تعداد و وسعت پراکندگی در سطح استان و کشور به وضوح قابل رویت می باشد.
دوام سازه های پیش تنیده

## Slide 47: بررسی روش های اجرایی و نظارتی سقف های پس کشیده:
ابتدا روش اجرای چسبیده(Bonded) و نکات نظارتی وآیین نامه ای مورد توجه قرارمی گیرد، سپس روش نچسبیده(Unbonded) مورد بررسی قرار می گیرد. اساس و ماهیت پس کشیدگی در هر دو روش یکسان است اما با توجه به نوع کابل و غلاف در بعضی موارد عملکرد و روش اجرای منحصر بفرد خود را دارد. هر دو سیستم چنانچه نکات آیین نامه ای بطور کامل انجام شود تفاوتی از نظر استحکام کلی سقف و سازه وجود ندارد (همانند سازه های فولادی و بتنی) و تفاوت ها در هزینه تمام شده ، نیروی ماهر، تجهیزات و محدودیت های اجرایی می باشد.

## Slide 48
قالب بندی و آرماتور گذاری:

## Slide 49
اجرای غلاف گذاری و عبور استرندها:

## Slide 51
درزگیری داکت :

## Slide 52
استرند گذاری در غلاف:
در اکثر مواقع در سقف ها استرند ها بصورت دستی درون غلاف قرار می گیرند مگر در مواقع خاص و یا طول های بلند که باید از پوشر استفاده کرد.

## Slide 53
پوشر:
در سقف هایی که با طول استرند زیاد ، تیر های پس کشیده و پل سازی که امکان قرار دادن استرند درون غلاف بسیار سخت می باشد از پوشر استفاده می شود.

## Slide 56
در روش Bonded انتهای استرندها از قلاف بیرون می ماند و با بتن درگیر می شود اما در روش Unbonded انتهای استرند باید توسط انکورج انتهایی مهار شود و نباید درون بتن بدون قلاف قرار گیرد.( بدلیل احتمال خوردگی تاندون)

## Slide 57
ایجاد جایگاه مناسب جهت استقرار جک و ایستادن تکنسین

## Slide 58
دستگاه گروت ریزی
تخلیه هوا در زمان گروت ریزی
معمولا در طول مسیر تاندون از یک تا چند محل هواگیری با توجه به طول تاندون قرار داده می شود تا به خوبی هواگیری شود و در مواقعی که تزریق گروت از یک سمت امکان پذیر نباشد از سمت دیگر انجام می شود.
گروت ریزی:

## Slide 60
عبور حداقل دو کابل از داخل ستون ها در هر دو جهت

## Slide 61
مروری بر نقشه های اتوکد:

## Slide 66: پس کشیدگی در کنار ساختمان مجاور:
در صورتیکه در مجاورت اجرای پروژه ساختمان همسایه اجازه فضای کافی جهت استقرار جک را ندهد و یا بدلیل وجود دیوار برشی پیرامونی طراح اجازه عبور استرند از دیوار را ندهد، باتوجه به نوع سازه و طراحی سقف می توان با در نظر گرفتن فضای مناسب برای استقرار جک و کشش استرند اطراف ساختمان را دال بتن معمولی و یا تیر بتن مسلح طراحی کرد و از آنجا فضایی جهت خروج استرند و کشش توسط جک تعبیه کرد .

## Slide 69: توجه:
-با توجه به اینکه نیروی یس کشیدگی در سنین اولیه بتن وارد می شود و همچنین می توان گفت که بزرگترین نیرویی است که بتن در طول عمر خود تحمل می کند ضروری است قبل از جک زدن و اعمال تنش کششی آزمایش فشاری بتن انجام شود.
-تاندون ها بگونه ای جایگذاری می شوند که تنش پس کشیدگی به گونه ای اعمال شود که بر خلاف بار مرده باشد اگر میزان این تنش و مقاومت در شرایط بار سرویس اولیه کنترل نشود چنانچه بار مرده کمتر از تنش وارده باشد تنش پس کشیدگی می تواند فراتر از تنش مجاز بتن شود که باعث تخریب می شود.

## Slide 70: ملاحظات بهره برداری:
-عدم نیاز به درز انبساط و انقباض:
در انبار ها یا کارگاه هاییکه بدلیل حساسیت ماشین آلات ایجاد درز انقباض و انبساط مانع از عبور و مرور خودرو های حمل بار می شود و یا بدلایل اجرایی ایجاد درز های ساختمانی امکان پدیر نمی باشد کف سازی با روش بتن مسلح معمولی در ابعاد بزرگ باعث ترک خوردگی و خلل در بهره برداری می شود. می توان با استفاده از پس کشیدگی از ترک خوردگی جلوگیری کرد.
کف سازی با بتن مسلح معمولی و ترک خوردگی کف
کف سازی با روش پس کشیدگی و بدون درز انبساط

## Slide 71
-مقاوم سازی و کنترل خیز:
در سازه هاییکه بدلیل خیز زیاد سقف و یا تیر امکان بهره برداری مختل شده و یا خطر ریزش سقف و تخریب بنا می باشد می توان با طراحی دقیق و با بکارگیری نیروی اکتیو پس کشیدگی و ایجاد خیز منفی در سقف باعث تقویت و استحکام ساختمان موجود شد. امروزه یکی از موثرترین و پر کاربردترین روش های مقاوم سازی استفاده از روش پس کشیدگی می باشد.
پس کشیدگی و اصلاح خیز تیر و دال بتنی

## Slide 72
پس کشیدگی و تغییرمسیر و افزایش خطوط پلاستیک در دال

## Slide 73
-Self-Centering Earthquake Resisting System:
بعداز زلزله های بزرگ و تغییر شکل های بزرگ در سازه در برخی موارد سازه به نقطه اول خود بر نمی گردد و بهره برداری را مختل می کند. یکی از روش هاییکه امروزه برای برگرداندن سازه مورد استفاده قرار می گیرد بکارگیری از روش پس کشیدگی می باشد و سازه های مهمی با این روش طراحی و ساخته شده است.این روش معمولا در سازه های پیش ساخته بکار گرفته می شود.

## Slide 74
نمونه ساختمان احداث شده که بعد از نیروی زلزله وتغییر شکل به محل اول خود بر می گردد

## Slide 75
در روشی دیگر با ایجاد تاندون در مرکز دیوار و یا ستون و سازه بعد از زلزله های بزرگ با استفاده از تنش موجود در کابل می توان جابجایی سازه را کنترل و به نقطه اولیه برگرداند.
بررسی خسارات وارده به دیوار بعد از اعمال رکوردهای وارده بر سازه
مطابق نمودار هیسترزیس بعد از دمپ و جذب انرژی توسط المان های تعبیه شده در اطراف دیوار و یا در برخی موارد توسط میراگرها ، ساختمان و یا دیوار به محل اولیه خود با استفاده از نیروی پس کشیدگی بر می گردد و بهره برداری سازه را مختل نمی کند و در سازه های مهم و ضروری بسیار حیاطی می باشد.
المان وسط دیوار تاندون درون قلاف جهت کنترل جابجایی

## Slide 76
ملاحظات اقتصادی:
-بدلیل کاهش ضخامت دال حدود 35 درصد باعث کاهش هزینه بتن ریزی می شود.
-بدلیل کاهش وزن و کاهش نیروی زلزله ابعاد ستون هاو دیوار ها و فونداسیون کاهش می یابد و همچنین باعث کاهش میلگرد آنها می شود.
-بدلیل حذف تیر در سقف هزینه قالب بندی کاهش می یابد.
-هزینه سقف کاذب کاهش می یابد.
-بدلیل حذف تیر باعث کاهش هزینه عبور تاسیسات می شود.
-هزینه های کاهش میلگرد با هزینه های اضافه شدن استرند ، ادوات و اجرای آن با توجه پلان معماری و دهانه آزاد تقریبا برابر می شود.
-بدلیل دوام و افزایش طول عمر مفید سازه هزینه تخریب یا مقاوم سازی بطور چشمگیری کاهش می یابد.

## Slide 77
آنالبز قیمت سقف پس کشیده و دال بتنی تخت:

## Slide 78: روش تخریب سقف بدلیل مشکلات اجرایی:
در این سقف ها توصیه می شود تمامی نقشه های معماری ، تاسیسات مکانیکی ، برق و سازه بطور کامل تهیه شود و بعد از بررسی تمامی مشکلات اجرایی و فنی اجرای سازه انجام شود تا کمترین تخریب صورت گیرد. چنانچه میزان تخریب کم باشد و حداقل تعداد استرند با توجه به تعداد و نحوه قرار گیری آنها قطع شود در روش چسبیده با توجه به نوع رفتارآن و تایید طراح مورد تایید می باشد اما اگر سقف از نوع نچسبیده باشد و یا در نوع چسبیده میزان تخریب زیاد باشد ابتدا می بایست محل عبور استرند ها علامت گذاری شود و بعد زیر دال شمع گذاری شود ودر صورت امکان تخریب در محلی انجام شود که کمترین تعداد استرند وجود دارد. اطراف ناحیه بازشو آرماتور بندی و بتن ریزی شود. بعد از گیرش بتن و رسیدن به مقاومت لازم استرند ها با جک تحت کشش قرار گیرند.

## Slide 79
با جک مجدد نیروی پس کشیدگی انجام می شود
آرماتوربندی و بتن ریزی می شود
تخریب بتن مابین تاندون ها انجام می شود
محل عبور تاندون ها علامت گذاری می شود

## Slide 80: روش محافظت از انکورج و استرند ها در مقابل خوردگی:
بعد از جایگذاری گوه ها و کشش استرند ها با جک ، اضافه طول استرندها با هوا برش و یا سنگ برش بریده می شوند و بعد از تمیز کردن سطح و اطراف محل برش، و قراردادن درپوش با ملات گروت تمامی درزها گرفته می شود تا مانع ورود هوا و رطوبت و یا آتش سوزی بطور مستقیم به استرندها شود.
سطح برش داده شده
برشکاری استرند

## Slide 81
قراردادن درپوش استرند
نمونه درپوش
تمیز کاری و ملات گروت
اتمام ملات گروت

## Slide 82: تعمیر سقف های پس کشیده:
دلایل مختلفی باعث خوردگی استرندها می شود :
-گروت ریزی نادرست و یا ناقص در روش bonded
-گریس نامرغوب و یا ناقص در روش unbonded
-عدم محافظت از استرند در قسمت بیرون زدگی از انکورج یا با گروت یا با گریس
-کاهش کاور بتن روی استرند
-در معرض عوامل خورنده بدون محافظت از استرند

## Slide 83
تاندون دچار خوردگی شده
یکی از تاندون ها دچار خوردگی شده و دیگری سالم
شکستگی گوه و انکورج :
می تواند بدلیل کیفیت نامرغوب، فشار بیش از حد، قرار گیری نامناسب گوه و یا جک و یا نکورج باشد

## Slide 84
خوردگی استرند و انکورج و گوه بدون پوشش در معرض هوا
استرند و انکورج بدون پوشش در معرض کلرید
خوردگی استرند و انکورج و گوه بدون محافظت در معرض هوای آزاد

## Slide 85
تعویض استرند در قسمت هایی که دچار خوردگی شده است

## Slide 86
تحت تنش پس کشیدگی مجدد

## Slide 87
تعویض قسمتی از استرند با استفاده از کوپلر و تحت کشش قرار دادن آن

## Slide 88
تعویض گوه و انکورج کشش مجدد استرند

## Slide 89
تعویض انکورج و کشش مجدد

## Slide 90: پس کشیدگی بصورت
Expose
بدلایل مختلف نظیر روش های اجرا، نوع و شکل مقطع ، معماری ، ابعاد ، روش های نصب و یا مقاوم سازی برخی سازه ها پس کشیدگی بصورت Expose انجام می شود .در این روش محافظت در برابر خوردگی و آتش سوزی بسیار مهم می باشد و نیاز به سرویس های دوره ای می باشد.

## Slide 94: نظارت:
با توجه به اینکه با اعمال نیروی پیش تنیدگی مقدار میلگرد و ضخامت بتن بطور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد نظارت بر عملکرد صحیح پس کشیدگی بسیار حائز اهمیت می باشد. نظارت برکیفیت مصالح (در ادوات: چک کردن ظاهر ، عدم خوردگی، عدم زنک زدگی ، نداشتن زائدگی و چک کردن برگه های تست تحویل گرفته شده. در کابل : عدم پارگی و خوردگی کابل ، بررسی میزان و نوع گریس) ، نوع ، ضخامت ، تعداد ، محل ، تراز های قرارگیری استرند ها ، درز گیری و آب بندی غلاف ها و بررسی سلامت و عدم فشردگی غلاف برای عبورگروت در طول غلاف بسیار مهم می باشد. نظارت بر پس کشیدگی و کنترل گیج و همچنین بررسی ازدیاد طول استرندها بسیار مهم می باشد زیرا با اتکا به این نیروی پس کشیدگی حداقل ابعاد مقطع و میلگرد در نظر گرفته می شود. عدم نظارت صحیح می تواند مشکلات بزرگ بهره برداری و استحکام سازه را بدنبال داشته باشد. حضور ناظر هنگام کشش و امضا برگه ثبت پس کشیدگی الزامی می باشد و علاوه بر کنترل گیج باید میزان اضافه طول استرند نیز ثبت و کنترل گردد ، عدم حضور هیچگونه توجیحی نخواهد داشت. چنانچه ازدیاد طول ، پارگی استرند و یا نرسیدن به حدنصاب نیروی پس کشیدگی مشاهده شود دستگاه نظارت باتوجه به بررسی های انجام شده و علت آن و هماهنگی و نظر طراح که براساس فایل های محاسباتی و ضرایب اطمینان طراح و بندهای آیین نامه ای می باشد (به میزان 2% ) در صورت کم بودن مقادیر فوق کار ادامه پیدا می کند و یا استرند اضافه می شود. استرند ها و ادوات آن باید تست های لازم را مطابق آیین نامه ، توصیه های PTI و دیگر منابع معتبر اخذ نمایند و مستندات آن ثبت شود.

## Slide 96
آزمایش کشش استرند

## Slide 97: انواع سقف های پس کشیده:
سقف های پس کشیده علاوه بر دال ها که بطور معمول انجام می شود با سقف های دیگر نظیر وافل و یوبوت و کوبیاکس نیز بخوبی عمل کرده و در دهانه های بسیار بلند که سیستم های دال تخت و یا وافل به تنهایی جوابگو نمی باشد و یا باعث افزایش بسیار زیاد ارتفاع ، هزینه و یا بدلیل سنگینی باعث خیز می شود با عبور دادن تاندون ها در این سقف ها باعث کاهش ضخامت و افزایش دهانه شد و همچنین باعث اقتصادی شدن سازه شد.

## Slide 99: ملاحظات محیط زیستی:
-با توجه به کاهش میزان قابل توجه مصرف بتن و میلگرد منابع طبیعی کمتری تخریب شده و با بکارگیری این تکنولوژی نوین کمک بزرگی به ثروت ملی و طبیعی کشور می شود. ایران جزو 10 کشور برتر تولید بتن در دنیا می باشد که بسیار جای تامل دارد.
-با کاهش میزان مصرف بتن و میلگرد فرایند تولید سیمان و میلگرد بهینه شده و بهمان میزان از آلودگی هوا و مصرف آب و آلودگی محیط زیست کاسته می شود.
آلودگی صنعت سیمان

## Slide 100
آلودگی محیط زیست توسط کارخانه شن و ماسه
آلودگی محیط زیست توسط کارخانه فولاد

## Slide 101: کاور روی تاندون ها :
کاور روی فولاد در شرایط Expose و Not expose

## Slide 102
کاور روی فولاد برای محافظت در برابر آتش
در دال های مجاور که Unrestrained در نظر گرفته می شود بدلیل منسط شدن دال بدلیل آتش سوزی کاور بیشتری نیاز دارد (1 ¾)زیرا تنش فشاری کاهش می یابد. در دال های میانی (Restrained) بدلیل اینکه دال مستعد انبساط می باشد اما دال های کناری مانع انبساط می شوند و دال تحت فشار قرار می گیرد و کاور آن 3/4 می باشد.

## Slide 103: طراحی دال بتنی پس کشیده :
کرنش بتن:
کرنش بتن علاوه برتنش اعمال شده به زمان و مدت بارگذاری، ابعاد عضو و رطوبت بستگی دارد.
خزش(creep): در صورتیکه بتن تحت بارگذاری قرار گیرد تغییر شکل های آن با زمان افزایش می یابد. کرنش خزشی حدود 2.5 برابر کرنش الاستیک بتن می باشد. بعد از باربرداری تغییر شکل به حالت اولیه بر نمی گردد.
جمع شدگی(shrinkage)کاهش حجم بتن قبل از بارگذاری در اثر از دست رفتن رطوبت را جمع شدگی گویند. بتن هاییکه نسبت آب به سیمان کم است کرنش جمع شدگی کمتر است.
کرنش نهایی شامل :کرنش الاستیک، خزش، جمع شدگی و حرارتی می باشد.

## Slide 104
نمودار کرنش

## Slide 105: فولاد:
فولاد با مقاومت تسلیم Ksi 60 یا Mpa 400

## Slide 106: استرند:
مقاومت گسیختگی استرند 270 Ksiیا 1860Mpa باشد.
استرند هایlow-relaxation بدلیل نقطه تسلیم و وادادگی کمتر ، بالاتر بیشترین کاربرد را در پیش تنیدگی دارد.
فولاد های پر مقاومت وادادگی حدود 5 درصد دارند که در محاسبات باید در نظر گرفته شود.

## Slide 107: افت بتن پس کشیدگی:
افت های ناشی از الاستیک ، اصطکاک ، لغزش گوه و انکورج ، خزش ، جمع شدگی، حرارت و فولاد باید در محاسبات اعمال گردد و مقدار قابل توجهی می باشد. می توان مقادیر دقیق را محاسبه نمود و یا از مقادیر توصیه شده استفاده کرد:
افت اولیه بتن 10 درصد و افت نهایی بتن 15 درصد در نظر گرفته می شود.

## Slide 108
ضعف بزرگ بتن در کشش می باشد که مهندسین را وادار به استفاده از بتن مسلح کرد. در بتن مسلح بعد از ترک خوردگی آرماتور به کشش افتاده و بهمراه بتن المانی مرکب از کشش و فشار بوجود می آید که در برابر بارهای وارده مقاومت می کند وبا توجه به ترک خوردگی در ناحیه کشش ازمقاومت بتن صرفنظر می گردد اما در بتن پیشتنیده بدلیل قرار دادن بتن در فشار و نیروی فعال در استرند ها که برخلاف بارهای وارده می باشد و باعث پیش خیز می شود مانع از ترک خوردگی بتن می شود و طراحی در اکثر اعضای پیش تنیده(کلاس U در آیین نامه ACI ) بصورت ترک نخورده انجام می شود.
افزایش لنگر ترک خوردگی بدلیل نیروی پیش تنیدگی در عضو بتنی که بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.

## Slide 109: ناحیه انتقال:
در قطعات پیش کشیده مهار انتهایی نداریم در نتیجه انتقال تنش پیش تنیدگی از فولاد به بتن بسیار مهم است و به آن طول انتقال گویند.

## Slide 110: تنش کششی مجاز در کلاس های مختلف ترک خوردگی:

## Slide 111: تنش مجاز فشاری در سطح سرویس اولیه :
تنش مجاز کششی در سطح سرویس اولیه :

## Slide 112: تنش مجاز فشاری در حالت بهره برداری در زمان اعمال بارهای دائمی و کل بار:

## Slide 113: بررسی طراحی در حالت بهره برداری در حالات مختلف ترک خوردگی:

## Slide 114: تنش مجازکششی استرند در زمان جک زدن:

## Slide 115: حداقل های ابعاد کتیبه مطابق آیین نامه
:ACI
حداقل طول کتیبه مطابق ACI برابر است با L/6 (L طول دهانه می باشد)

## Slide 116: مطابق برتوصیه ACI چنانچه فاصله استرند ها از 1.4 متر بیشتر نباشد نیاز به میلگرد حرارتی نمی باشد:

## Slide 117
مطابق برتوصیه ACI چنانچه فاصله استرند ها از 1.4 متر بیشتر باشد نیاز به میلگرد افت وحرارت می باشد:

## Slide 118
میلگردهای مورد نیاز در ناحیه انکورج زون در دال های با ضخامت کمتر و بیشتر از 200 میلیمتر:

## Slide 119
نواحی انتهای دال تحت تاثیر ناحیه انکورج زون:
نواحی میانی دال تحت تاثیر ناحیه انکورج زون:

## Slide 122
Load Combination:
Initial Service Load Combination:
1.0D+1.0PT
Service Load Combination:
1.0D+1.0PT
1.0D+1.0L+1.0PT
Long-Term Service Load Combination:
1.0D+1.0PT
1.0D+0.5L+1.0PT
Strength Design Load Combination:
1.4D+1.0PT
1.2D+1.6L+0.5LR+1.0PT
1.2D+1.0L+1.6LR+1.0PT

## Slide 123
مروری کلی بر طراحی با ایتبس:
طراحی سقف های پس کشیده را می توان با نرم افزار های ETABS ، SAFE و ADAPT انجام داد که در این مثال با توجه به آشنایی اکثر محاسب ها با ایتبس روند طراحی با ایتبس نمایش داده می شود:
در یک مثال یک ساختمان یک طبقه دو دهانه مربع شکل که طول هر دهانه 10 متر می باشد. بار کف سازی kg/m^2 200 می باشد و بار زنده نیز kg/m^2 200 فرض شده است. مقائمت فشاری بتن kg/cm^2 300 و مقاومت بتن هنگام جک زدن 70 درصد مقاومت 28 روزه می باشد. 80 درصد بار مرده توسط استرند ها بالانس می شود. (Fpu=18600 kg/cm^2)

## Slide 124
ضخامت دال: 1000/45)=22.5=22cm) H=
محاسبه نیروی هر تاندون
Fse=0.65*18600=12090
بار مرده:
Dead=2400*.22*10m=5280 kg/m
بار بالانس:
Wb=.8*5280=4224 kg/m
محاسبه نیروی پس کشیدگی :
P=Wb*L^2/(8*e)=4224*10^2/(8*.09)=586666 kg
محاسبه تعداد تاندون:
12090 /586666 =48

## Slide 125
1-ابتدا بعد از مدل سازی و بار گذاری از منوی Concrete Slab Design تنظیمات آیین نامه را کنترل می کنیم نظیر ضرایب کاهش مقاومت میزان کاور و نسبت مقاومت بتن هنگام جک زدن و مقاومت 28 روزه
در طراحی دال پس کشیده ابتدا باید تنش های در سطح بهره برداری مطابق جداول آیین نامه ACI کنترل شود و در صورت جواب گرفتن تنش ها کنترل مقاومت براساس بارهای ضریب دار انجام شود.

## Slide 127
2- نوارهای طراحی را می کشیم

## Slide 129
3-بعد از انتخاب نوارهای طراحی تاندون ها را به آنها اختصاص می دهیم

## Slide 132
4-آنالیز و طراحی انجام می شود.

## Slide 133
5-کنترل های تنش در سطح بهره برداری ، برش پانچ و تغییر شکل:

## Slide 137
کنترل تغییر شکل

## Slide 138
ADAPT:
ADAPT یکی از رایج ترین نرم افزار های طراحی سقف های پس کشیده می باشد که اغلب مهندسان از آن استفاده می کنند. مثال قبل را با استفاده از این نرم افزار بررسی می کنیم:

## Slide 139
نمایش گرافیکی 3 بعدی:

## Slide 140
نمایش بازشو در صورت وجود:

## Slide 141
نمایش سقف میانی:

## Slide 142
تخصیص نوع اتصال ستون به سقف:

## Slide 143
مشخصات بتن و میلگرد و استرند:

## Slide 144
مشخصات بارگذاری:

## Slide 145
مشخصات تاندون ها:

## Slide 148
نوارهای طراحی:

## Slide 149
کنترل تنش ها

## Slide 150
کنترل تغییر شکل: